## Slide 1: Электрическое напряжение

## Slide 2: Цели и задачи урока:
изучить понятие напряжения на участке цепи, его единицы измерения;
научиться пользоваться вольтметром;
научиться применять полученные знания на практике.

## Slide 3: Тест «Сила тока. Единицы силы тока»
Сила тока – это физическая величина, равная …
А)…электрическому заряду, прошедшему по электрической цепи за время её работы.
Б)… электрическому заряду, прошедшему в цепи через поперечное сечение проводника.
В)… электрическому заряду, прошедшему в цепи через поперечное сечение проводника за 1 с.
Г)… электрическому заряду, перемещённому за 1 с от положительного полюса источника тока к отрицательному.

## Slide 4: 2. По какой формуле определяют силу тока?
В) Г)
А)
Б)

## Slide 5: 3. Как названа единицы силы тока?
А) Джоуль (Дж)
Б) Ватт (Вт)
В) Кулон (Кл)
Г) Ампер (А)

## Slide 6: 4. Выразите силы тока, равные 0,3 А и 0,03 кА, в миллиамперах?
А) 30 мА и 3000 мА
Б) 300 мА и 30000 мА
В) 300 мА и 3000 мА
Г) 30 мА и 30000 мА

## Slide 7: 5.Переведите в миллиамперы силы тока, равные 0,05 А и 5 А.
А) 50 мА и 5000 мА
Б) 500 мА и 5 мА
В) 500 мА и 50 мА
Г) 50 мА и 0,005 мА

## Slide 8: 6. Чему равны в амперах силы тока 800 мкА и 0,2 кА?
А) 0,008 А и 200 А
Б) 0,0008 А и 20 А
В) 0,0008 А и 200 А
Г) 0,008 А и 20 А

## Slide 9: 7. Какова сила тока в цепи, если в течение 240 с сквозь её поперечное сечение прошёл заряд 120 Кл?
А) 30 А
Б) 0,5 А
В) 5 А
Г) 3 А

## Slide 10: Правильные ответы:
1-В
2-Б
3-Г
4-Б
5-А
6-В
7-Б

## Slide 11: Электрическое напряжение Какую работу А совершает на данном участке ток при перемещении по этому участку электрического заряда q, равного 1 Кл U – напряжение
1 В = 1 Дж/Кл
1 мВ = 0,001 В
1 кВ = 1000 В
А. Вольта (ит. 1745-1827 гг)
1 В – напряжение U, при котором электрическое поле совершает работу
А= 1 Дж при перемещении q= 1 Кл

## Slide 12: Примеры типичных напряжений
Электрический фонарь – 4,5 В
Напряжение в сети – 220 В
Двигатель троллейбуса – 600 В
Кинескоп телевизора – 16 000 В
Напряжение между облаками во время грозы – 100 000 000 В
Безопасное электрическое напряжение в сыром помещении – 12 В
Безопасное электрическое напряжение в сухом помещении – 36 В
Электрические рыбы
Электрический скат – 50–60 В
Нильский электрический сом – 350 В
Угорь-электрофорус свыше – 500 В

## Slide 13
Ток высокого напряжения
опасен для жизни человека!

## Slide 14: Электрическое напряжение Какую работу А совершает на данном участке ток при перемещении по этому участку электрического заряда q, равного 1 Кл U – напряжение
1 В = 1 Дж/Кл
1 мВ = 0,001 В
1 кВ = 1000 В
ВОЛЬТМЕТР
Включают в цепь параллельно
V
А. Вольта (ит. 1745-1827 гг)
1 В – напряжение U, при котором электрическое поле совершает работу
А= 1 Дж при перемещении q= 1 Кл
V

## Slide 15: Спасибо за внимание!